## Slide 1
Классификация способов резервирования и расчет надежности при различных видах резервирования. Основные технические состояния, дефекты, повреждения, отказы. Характеристики надежности электрических схем с одновременным учетом отказов типов «обрыв» и «короткое замыкание».
Мазаева Е.М
Гр.1934

## Slide 2
Резервированием называется применение дополнительных средств и/или возможностей с целью сохранения работоспособного состояния объекта при отказе одного или нескольких его элементов.

## Slide 3
Существуют разнообразные методы резервирования. Их разделяют по следующим признакам: вид резервирования, способ соединения элементов, кратность резервирования, способ включения резерва, режим его работы, восстанавливаемость.

## Slide 5
Общее горячее резервирование с целой кратностью
Этот вид резервирования наиболее целесообразно использовать для резервирования достаточно надежных объектов разового использования с коротким временем непрерывной работы.

## Slide 6
Раздельное горячее резервирование с целой кратностью
При прочих равных условиях раздельное резервирование дает существенное повышение надежности по сравнению с общим резервированием. Раздельное резервирование используется для повышения надежности объектов с большим числом элементов и длительным временем использования.

## Slide 7
Мажоритарное резервирование
Резервирование с дробной кратностью нецелесообразно использовать для объектов с длительным временем непрерывной работы.

## Slide 8
Общее холодное резервирование с целой кратностью

## Slide 10
Переход объекта из одного вышестоящего технического состояния в нижестоящее происходит вследствие определённых событий: отказов и повреждений.
Отказ– событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта.
Повреждение - событие, заключающееся в нарушении исправного состояния при сохранении работоспособного состояния.
Дефект - каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям.

## Slide 13
Для исключения одновременного влияния отказов типа "обрыв" и КЗ на надежность системы, необходимо применять параллельно-последовательное соединение элементов:
При указанных условиях вероятность безотказной работы системы:
Pc(t)=[ 1-Qкзk(t)]m - { 1-(1-Q0(t))k}m

## Slide 14
Список источников
1.Решетов Д.Н. и др. Надежность машин: Уч. пособие для машиностр. спец. вузов/ Д.Н.Решетов, А.С.Иванов, В.З.Фадеев; Под ред. Д.Н.Решетова. – М.: Высшая школа, 1988. – 234с., 190с., 267с.
2. Воробьев В.Г., Константинов В.Д. Надежность и техническая диагностика авиационного оборудования
3. Воробьев В.Г., Константинов В.Д. Техническая эксплуатация авиационного оборудования